曲靖通逍新材料有限公司

## 焦炉煤气制硝酸项目

VOCs废气污染物区域削减方案

编制单位：曲靖通逍新材料有限公司

二○二四年一月

曲靖通逍新材料有限公司焦炉煤气制硝酸项目排放的VOCs废气污染物区域削减方案

一、项目概况

曲靖通逍新材料有限公司成立于2022年10月，位于云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区天生桥村，拟依托珠江实业集团有限公司现有60万吨/年焦化项目和即将实施的转型升级100万吨/年焦化装置以及周边其他焦化企业产生的富余焦炉煤气，建设54万吨/年硝酸项目。项目建成后，可实现“合成氨—硝酸”多产业链耦合发展，企业可实现年营业收入102600万元，年创税约1亿元及利润总额约23200.35万元，可吸纳就业劳动力226人。

该项目于2022年11月4日项目取得了曲靖市沾益区发展和改革局的备案文件，项目代码为：2211-530303-04-01-795285。

项目总投资概算为91463.67万元，各项环保投资费用为3530.0万元，环保投资占工程总投资的3.86%。本项目总用地面积252.36亩（168242.73m2），建设内容主要包括主体工程（合成氨、硝酸生产装置）、公辅工程（中控室、化验室、110kv总降、变电所、循环水站、脱盐水站、空分装置、消防站、火炬系统、开工锅炉房、办公楼）、储运工程（煤气储柜、硝酸罐区、合成氨罐区）、环保工程（废气治理、废水治理、噪声防治措施、固废暂存库）等部分组成。

二、削减措施及来源

按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》（环办环评〔2020〕36号）、《排污许可管理条例》等法规政策，曲靖通逍新材料有限公司制定了《曲靖通逍新材料有限公司焦炉煤气制硝酸项目排放的VOCs废气污染物区域削减方案》，本项目的大气污染物VOCs区域削减总量来自于云南珠江实业集团有限公司焦化装置有机废气（VOCs）深度治理工程减排后排放量。

云南珠江实业集团有限公司其前身为沾益县万利有限责任公司，是2001年10月26日经沾益区市场监督管理局注册登记成立，注册资本金2000万元人民币，公司统一社会信用代码为915303287312243580。公司注册地址和生产经营场所均位于云南省曲靖市沾益区花山街道新排社区天生桥，法定代表人为马云。

公司建有60万吨全焦（干）/年焦化生产装置，焦炉为2×50孔SH43XD型焦炉，侧装煤捣固焦炉，炭化室高度4.3m，二合一地面站，湿法熄焦工艺。配套建设备煤系统，包括输送系统、配煤仓等；化产品回收系统，包括冷鼓、脱硫、蒸氨、硫铵和洗脱苯装置；储运系统包括酸碱油品储存区、原料煤、焦炭产品堆场等，原材料和产品的贮存均按照3天的储存能力设计；污水处理系统，设计规模为50m3/h，污水处理采用缺氧-好氧-接触氧化生化处理工艺流程，处理后污水达到二级排放标准，用作熄焦补充水、不外排；锅炉系统，设计建设2台10t/h的燃气锅炉，采用净化后的焦炉煤气做燃料，锅炉运行方式为一开一备；以及办公区、生活区等辅助系统和环保设施等。生产系统连贯，生产运行正常。

根据有关规定，云南珠江实业集团有限公司开展VOCs治理工作，针对公司化产回收系统及罐区产生的有机废气进行收集深度治理，建设低氧有机废气集中收集处理系统，处理后汇入除冷器前煤气负压系统;建设高氧有机废气集中收集处理系统，处理后送入炼焦车间焦炉地下室循环配风系统进入焦炉燃烧处理。该项目于2022年8月12日完成备案，备案编号：2208-530303-04-02-336896。项目由云南恒兆科技有限公司负责收集和处理挥发性有机物的环保设备供货及安装调试。于2023年3月开工建设，2023年10月设备安装和管道连接完毕，开始进入调试阶段。

项目总投资1635.6万元，其中申报中央财政资金460.0万元，本项目的建设，能实现厂区内对VOCs削减量10.138t/a，具体削减排放量指标以项目验收指标为准。

表1 区域削减措施来源

| 区域削减源 | 来源 |
| --- | --- |
| 云南珠江实业集团有限公司 | 厂区VOCs治理工程 |

表2 拟被替代的污染源污染物的削减量

| 企业名称 | 序号 | 替代源 | 污染物名称 | 削减量（t/a） | 已出让量 | 未出让量 | 本项目出让量 | 拟被替代时间 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 云南珠江实业集团有限公司 | 1 | 云南珠江实业集团有限公司化产回收系统级罐区 | VOCs | 10.138 | 0 | 10.138 | 4.713 | 本工程建成投产前 | 云南珠江实业集团有限公司 |

三、完成时限和责任主体

云南珠江实业集团有限公司VOCs深度治理工程已建设完毕，并投入试运行，按照要求，将完成对质量指标和时效指标的考核：

质量指标：削减VOCs量10.138t/a。

时效指标：治理设施竣工完成时间 2024年6月。

本项目调试正常后，按照相关规定完成验收，并对各项指标进行考核，考核合格后，责任主体单位上报生态环境管理部门。

四、各方责任

1、曲靖通逍新材料有限公司是控制污染物排放的责任主体，应在提交《曲靖通逍新材料有限公司焦炉煤气制硝酸项目环境影响报告书》时明确污染物区域削减方案，包括主要污染物削减量、削减来源、削减措施、责任主体，完成时限。曲靖通逍新材料有限公司应积极主动落实区域削减方案，全部削减措施应在建设项目取得排污许可证前完成。建设项目申领排污许可证时，应说明区域削减措施落实情况并附具证明材料，对其完整性、真实性负责。未提交区域削减措施落实情况证明材料的，排污许可证核发部门不予核发排污许可证，建设单位不得排污。

2、云南珠江实业集团有限公司是区域削减责任主体单位，承诺规定的时效完成云南珠江实业集团有限公司焦化装置有机废气（VOCs）深度治理工程的建设，落实污染物削减量，并完成指标的考核。

3、曲靖市沾益区人民政府承诺落实相关主体责任。建设项目环境影响评价文件批复后及本项目投产前，按承诺落实区域削减及削减源责任单位区域削减工作。

五、各单位确认情况

是否同意此削减方案：同意(    不同意(

建设单位：云南珠江实业集团有限公司

是否同意此削减方案：同意(    不同意(

建设单位：曲靖通逍新材料有限公司

是否同意此削减方案：同意(    不同意(

区级政府：沾益区人民政府

附件：

附件一：云南珠江实业集团有限公司有机废气治理项目项目投资备案证、绩效目标完成情况、绩效目标申请表；

附件二：云南珠江实业集团有限公司承诺书。

附件三：曲靖通逍新材料有限公司承诺书。

附件四：曲靖市沾益区人民政府承诺书

附件一：

附件二：

关于VOCs指标使用的承诺函

兹有云南珠江实业集团有限公司是一家以原煤洗选、煤炭冶炼生产深加工为主要经营范围的企业。在生产过程中，主要排放的VOCs中主要成分为焦油气、煤气、少量的奈、苯、氨、硫化氢等。目前，该公司化产回收系统及罐区已采取了相应的有机废气治理措施，但仍有部分有机废气未能做到有效收集。根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）等标准、规范的要求，为加强有机废气治理，再次新建1套VOCs处理系统及配套设施、控制室等，用于处理化产回收系统及罐区排放的VOCs气体；新建1套污水站废气治理系统及配套设施，用于处理污水站废气，以满足公司生产、环保的需求。

为保障德方纳米公司原材料供应，有效提升焦炉煤气附加值，降低生产成本，公司与德方纳米公司合作建设焦炉煤气制硝酸项目，该项目经测算，VOCs排放量为：4.713t/a。为保障项目尽早开工、尽早投产达效，公司承诺：同意将削减VOCs排放量指标优先满足该项目使用，具体削减排放量指标以项目验收指标为准，若削减量不能满足项目排放指标，项目不予投产，再另行购买削减量指标，满足项目排放需求。

承诺单位：云南珠江实业集团有限公司

附件三：

承诺书

曲靖通逍新材料有限公司焦炉煤气制硝酸项目是发展“焦炉煤气—合成氨—硝酸”的多产业项目，经核算，项目排放的VOCs废气污染物排放量为4.713t/a。该排放量来自于云南珠江实业集团有限公司焦化装置有机废气（VOCs）深度治理工程减排后排放量。我公司承诺：上述项目VOCs废气污染物排放量只适用于焦炉煤气制硝酸项目，公司也将严格管控，不超标排放。

特此承诺

曲靖通逍新材料有限公司

年   月   日

附件四：

承诺书

曲靖市人民政府：

为支持曲靖通逍新材料有限公司焦炉煤气制硝酸项目，发展“焦炉煤气—合成氨—硝酸”多产业项目，依据云南珠江实业集团有限公司焦化装置有机废气（VOCs）深度治理工程减排后排放量，沾益区人民政府同意该生产线形成的VOCs废气污染物减排量4.713t/a调配给曲靖通逍新材料有限公司焦炉煤气制硝酸项目。

特此承诺

沾益区人民政府

年  月  日